## Slide 1
GROUP MEETING · SYSTEMS RESEARCH
从 Lumina 到
PyTorchSim
如何把昂贵的硬件 DSE 推进为
可验证的 compiler–accelerator co-design
Lumina · A3C3 · 固定拓扑 · TOGSim · 下一步实验设计
2026-09-12 / PyTorchSim research discussion
Notes: 今天的讨论从 Lumina 开始，但目标不是简单复述一篇论文。我们想借 Lumina 和 A3C3 重新思考一个具体问题：在 PyTorchSim 中，怎样把昂贵的硬件 DSE 推进成可验证的 compiler–accelerator co-design。整场汇报会先拆解已有工作的机制，再落到我们下一步可以真正测量的实验闭环。

## Slide 2
01 · WHY THIS QUESTION
我们真正缺的不是更多配置，而是更聪明的实验闭环
PyTorchSim 已经能把 PyTorch 模型送进 MLIR、TOG 与周期级模拟器，但全量探索的代价很高。
设计空间爆炸
硬件参数、tile、fusion、
dataflow、DMA 彼此耦合。
不是一个平坦的网格。
模拟成本很高
每个候选都可能触发编译、
TOG 生成和 TOGSim。
不能把 simulator 当作黑盒网格搜索。
真正要解释的是交互
相同硬件下，mapping 是否不同？
相同 mapping 下，硬件是否改变？
我们需要的是可测量的 HW × SW 关系。
问题转化
如何用少量 measured runs，找出最值得继续模拟的组合？
02 / 16
Notes: PyTorchSim 已经把 PyTorch、MLIR、TOG 和周期级模拟器接起来了，但这也意味着每一个候选点可能触发完整的编译和模拟流程。硬件参数、tile、fusion、dataflow 和 DMA 之间还存在耦合，所以问题不是简单地增加 sweep 数量。我们真正需要的是一种能识别交互、控制模拟预算的实验方法。

## Slide 3
02 · LUMINA
Lumina：用瓶颈分析决定下一次模拟
它的核心不是发明一个新的硬件，而是让每一次昂贵的 simulation 都带来下一步的方向。
Simulator
PPA · critical path · trace
QualE
源码 → 结构因果图
QuanE
微扰 → 影响强度
SE
瓶颈 → 受限策略
EE
候选 → 执行 → 记录
Trajectory Memory → refine the next move
03 / 16
Notes: Lumina 的核心贡献是把硬件探索变成瓶颈驱动的闭环。QualE 从代码提取结构关系，QuanE 用微扰实验估计影响强度，SE 根据 critical path 选择策略，EE 执行候选，Trajectory Memory 再把结果反馈回来。每次模拟都应该改变下一次选择。

## Slide 4
02.1 · QUALITATIVE ENGINE
QualE：先从 simulator 源码建立因果边界
先问“谁可能影响谁”，再决定“测哪些组合”。这一步是在搜索前做结构化剪枝。
Simulator code
core_count
systolic_width
memory_channels
interconnect_links
Influence Map
vector throughput ← core, sublane, vector unit
tensor unit ─────── no direct edge
memory stall ← channels, latency, links
Prune
减少无关
参数组合
保留因果边
迁移到 PyTorchSim：
把 compiler knob → MLIR/TOG 属性 → TOGSim 指标的关系画出来。
04 / 16
Notes: QualE 先回答一个结构问题：哪些硬件参数可能影响哪些性能指标。它从 simulator 源码中抽取 influence map，先排除没有直接因果边的参数，再进入量化阶段。对 PyTorchSim，我们需要把这条边延伸到 compiler knob、MLIR、TOG 属性和 TOGSim 指标。

## Slide 5
02.2 · QUANTITATIVE ENGINE
QuanE：用小实验把“可能相关”变成“影响强度”
QualE 给出边界，QuanE 用局部 sensitivity 把下一步搜索初始化在更有希望的方向。
microbenchmark
只动一个旋钮
x₀ → x₀ + Δ
例如 core count ±1，
或者 memory channel +1。
观察局部斜率
cycle / area / bandwidth response
Prior
影响方向
影响强度
候选排序
关键学习：
昂贵 simulator 只验证“最有信息量”的点，而不是每个点都同等对待。
05 / 16
Notes: QuanE 不一开始做大规模搜索，而是先做小的 sensitivity benchmark。只改变一个参数，观察 cycle、area 或 bandwidth 如何变化，就可以得到局部影响方向和强度。这种局部先验非常适合 PyTorchSim，因为完整 TOGSim 很贵，而小算子和短序列可以承担初筛任务。

## Slide 6
02.3 · CLOSED LOOP
SE–EE–TM：每一次模拟都应该改变下一次选择
Lumina 把搜索变成一个瓶颈驱动的闭环，而不是一次性的候选排序。
SE
识别 dominant stall
EE
提出受限候选
Simulate
拿到真实 PPA / path
TM
trajectory
历史结果反过来修正影响图
对 PyTorchSim 的对应物：TOGSim log → bottleneck → 下一组 HW × mapping，而不是重新完整扫一遍。
06 / 16
Notes: 当 simulator 告诉我们当前瓶颈是 memory latency 或 interconnect congestion，Strategy Engine 就不应该让搜索器随意改所有参数。它只提出与当前瓶颈相关的受限候选，执行后把结果写进轨迹记忆。这个闭环是 Lumina 比静态规则更有价值的地方。

## Slide 7
02.4 · WHAT LUMINA DOES NOT DO
Lumina 的强项是样本效率，边界是搜索对象较窄
理解边界，才能决定哪些思想应该迁移，哪些思想必须由我们补上。
Lumina 擅长
• 从源码提取参数—指标关系
• 用 sensitivity 形成先验
• 根据瓶颈选择下一次模拟
• 在极少样本下探索硬件空间
Lumina 没有自动解决
• 新网络拓扑和模型准确率
• compiler mapping 的生成逻辑
• 多层 TOG 结构如何改变
• 算法级的执行方式重构
研究定位：
Lumina 是搜索策略，不是完整的算法—实现—硬件共同生成框架。
07 / 16
Notes: Lumina 的优势是样本效率，而不是覆盖所有算法层次。它主要在固定 workload 下搜索硬件配置，并不会自动产生新的网络拓扑、compiler mapping 或 Medusa 式的算法重构。因此我们应该迁移它的搜索策略，同时自己补上编译器和 TOG 这一层。

## Slide 8
03 · A3C3
A3C3：把算法、实现、硬件放进同一张设计地图
A3C3 是总框架：不同工作可以固定其中一层，也可以把三层一起搜索。
联合目标
QoR · QoS · resource
A · Algorithm
拓扑 · 算子 · 量化
I · Implementation
tiling · mapping · dataflow
H · Hardware
compute · memory · network
Bundle library
先筛掉明显不好的局部块
Co-generation
输出可部署系统
08 / 16
Notes: A3C3 提供的是更宽的设计空间视角。算法、实现和硬件可以分别固定，也可以一起搜索；Bundle、联合目标和自动生成是它的共同语言。我们当前选择的是其中一个受控切片：固定算法拓扑，重点研究实现和硬件的交互。

## Slide 9
03.1 · SKYNET
SkyNet：搜索“什么网络适合硬件”
它先预评估局部 Bundle，再用 PSO 搜索通道数和池化位置，避免直接搜索所有网络。
① Bundle library
DW-Conv → PW-Conv
BN → ReLU6
延迟、资源、准确率
② Group-based PSO
粒子 = 候选 DNN
fv1 = channels · fv2 = pooling spots
③ Hardware-friendly DNN
准确率不掉出目标
延迟满足约束
资源占用可部署
对我们的启发：
先把重复出现的 TOG 子图做成“可标定 Bundle”，再进入大模型或大 block 搜索。
借鉴的是分层搜索，不是必须复用 PSO。
09 / 16
Notes: SkyNet 解决的是“什么网络适合硬件”。它先把局部操作组合成 Bundle，在目标设备上预评估延迟、资源和准确率，再用 PSO 搜索通道数和池化位置。对 PyTorchSim，最值得借鉴的是先做 TOG motif 的预标定，再进入大 block 或完整模型。

## Slide 10
03.2 · EDD
EDD：把网络变量和实现变量联合连续化
EDD 的贡献不是某个具体硬件参数，而是让 architecture 和 implementation 在同一个目标函数里被优化。
Architecture space
θ : op candidates
kernel size
channel expansion
Implementation space
φ : parallel factors
loop tiling
platform mapping
Joint loss
accuracy
latency
resource
迁移到我们的 fixed-topology 路线：
令 A=A₀，只保留 I × H，并用真实 TOGSim 结果校准 cost model。
10 / 16
Notes: EDD 把网络结构变量和实现变量放进同一个联合目标函数，并用可微的表示降低搜索成本。它告诉我们，co-design 的关键不是把两个结果最后拼起来，而是让硬件代价在搜索过程中直接影响算法或实现选择。固定拓扑以后，这个思想自然退化成 I 和 H 的联合 cost model。

## Slide 11
03.3 · HIDA / FIXED TOPOLOGY
HIDA：固定程序时，核心问题变成“如何映射得更好”
它用分层 IR 和数据流优化，处理固定计算逻辑下的 tiling、并行、buffer 和 streaming 耦合。
Functional IR
算子依赖
循环与任务
算法语义
Structural IR
硬件任务
buffer 与 channel
dataflow 与并行
Synthesis
HLS
IP
throughput
与 PyTorchSim 的对应关系：
FX/ATen → MLIR → TOG → TOGSim，正好提供了跨层观察点。
11 / 16
Notes: HIDA 代表另一条非常接近我们的路线：程序逻辑相对固定，重点优化 tiling、并行、buffer、streaming 和 dataflow。它通过功能层和结构层的 IR 管理跨层耦合。PyTorchSim 的 FX、MLIR 和 TOG 链路已经提供了类似的观察层。

## Slide 12
03.4 · MEDUSA
Medusa：不是换芯片，而是重构算法的执行方式
Medusa 直接针对 autoregressive decoding 的串行瓶颈，增加多个 heads 并行预测未来 token。
传统 decoding
t1
t2
t3
串行依赖
重复读权重
低利用率
Medusa decoding
h
verify
给我们的启发：
当瓶颈来自执行组织时，协同设计可以改变算法的执行图，而不只是改硬件旋钮。
12 / 16
Notes: Medusa 说明协同设计还可以发生在算法执行方式上。它观察到自回归解码的串行依赖和重复读权重问题，于是增加多个 decoding heads，用 tree attention 一次验证多个候选。它对我们的启发是：当瓶颈来自执行组织时，算法图本身也可以成为未来的设计变量。

## Slide 13
03.5 · SNAPKV
SnapKV：把内存保留策略也纳入协同设计
它不改主干网络，而是根据 attention 行为决定哪些 KV 继续留在内存中。
Full KV cache
prompt tokens
memory footprint grows with context
attention observation
Selected and compressed KV
important positions + observation window
less memory traffic, similar quality
对 PyTorchSim 的启发：
workload 还应描述 KV / DRAM / SPAD 行为，而不只是模型名和 shape。
13 / 16
Notes: SnapKV 进一步把数据生命周期纳入协同设计。它根据 attention pattern 选择重要 KV 位置，减少 cache 容量和访问成本。对于 PyTorchSim，这提醒我们 workload 不能只有模型名和 tensor shape，还要描述 sequence phase、KV、DRAM 和 SPAD 行为。

## Slide 14
03.6 · SYNTHESIS
这些工作优化的对象不同，但都在回答“瓶颈在哪里”
不能用“覆盖层次更多”给方法排高低；研究价值来自清晰的问题、具体机制和可验证的收益。
工作
主要改变
具体机制
给我们的启发
SkyNet
网络结构
Bundle + PSO
局部预评估
EDD
网络 + 实现
可微联合搜索
联合 cost model
HIDA
程序映射
分层 IR + dataflow
跨层表示
Medusa
解码执行算法
多头 + tree verification
改变执行组织
SnapKV
内存保留策略
attention-guided compression
数据生命周期
Lumina
搜索过程
源码先验 + 瓶颈闭环
减少模拟次数
组合方式：A3C3 定义设计空间，Lumina 决定下一次昂贵实验，PyTorchSim 提供跨层证据。
14 / 16
Notes: 这些工作没有谁在所有维度上更高级。SkyNet 改网络结构，EDD 做算法和实现联合搜索，HIDA 优化固定程序的映射，Medusa 改变解码执行方式，SnapKV 改变内存保留策略，Lumina 则优化昂贵硬件实验的选择。它们共同回答的是：当前系统的真正瓶颈在哪里，最小的有效改动应该落在哪一层。

## Slide 15
04 · OUR SLICE OF A3C3
我们的切入点：固定算法拓扑，联合搜索 I × H
目标不是一开始覆盖全部 A3C3，而是先把可控、可测、可解释的子问题做实。
A = A₀
固定算法拓扑
GPT-2 block
ResNet block
Conv / GEMM motif
I
Implementation
tiling / mapping
fusion / dataflow
DMA / schedule
H
Hardware
SPAD / DRAM
NoC / PE
bandwidth / capacity
min Cost(A₀, I, H)
TOG structure + cycles + memory + critical path
核心判据：换硬件，最优 mapping 是否迁移？mapping 排名是否重排？
15 / 16
Notes: 我们的第一阶段可以明确写成固定拓扑问题。令算法结构为 A 等于 A 零，软件实现变量包括 tiling、mapping、fusion、dataflow 和 DMA，硬件变量包括 SPAD、DRAM、NoC 和 PE。我们要测的不是单纯硬件排名，而是换硬件后最优 mapping 是否迁移，以及 mapping 排名是否重排。

## Slide 16
05 · NEXT EXPERIMENT DESIGN
下一步：从全量 sweep 转向 TOG-aware、bottleneck-driven DSE
组合 A3C3 的设计空间与 Lumina 的低样本搜索，把 PyTorchSim 变成可学习的实验环境。
① Influence Map
compiler knob
→ MLIR / TOG
→ simulator metric
② Motif probes
GEMM / Conv
attention / KV
small measured set
③ Surrogate rank
预测 cycles
识别瓶颈
选信息量最大点
④ Measured gate
TOGSim 验证
更新轨迹
排除假阳性
Pareto
verdict
第一阶段的研究问题
少量 TOGSim measured runs，能否预测并筛掉大部分不可能成为 Pareto 最优的 HW × mapping 组合？
16 / 16
Notes: 下一步不建议直接对所有 workload 和配置做全量 sweep。我们应该先建立 compiler knob 到 TOGSim 指标的 influence map，再用 GEMM、Conv、attention 和 KV motif 做 sensitivity probes，训练一个便宜的 surrogate，最后只把最有信息量的组合送进 TOGSim 做 measured gate。这样才能把 A3C3 的设计空间、Lumina 的搜索策略和 PyTorchSim 的跨层观测真正合在一起。