## Slide 1
从搜索策略到
映射—硬件协同设计
组会文献研读与研究方案 · 2026.09
Lumina 的搜索闭环 · HIDA 的实现机制 · PyTorchSim 的系统架构
固定算法结构，怎样用更少的仿真理解并优化 I × H？
01 Lumina
下一次应该评估什么
02 A3C3 / HIDA
如何组织与约束设计空间
03 PyTorchSim
如何落到可验证的实验
01 / 24
Notes: 报告主线是 Lumina、HIDA 和 PyTorchSim。我们从搜索闭环讲到固定算法下的联合实验。

## Slide 2
研究问题 · 固定算法结构
我们要缩小搜索空间，同时保留软硬件之间的相互影响
难点是组合多、单次评估慢，而且并非任意 workload 都能显出映射与硬件的耦合。
固定 A
min
Latency(A, I, H)
I, H
A · 算法语义
网络拓扑、权重、输入任务；数值误差在约定容差内
I · 实现与映射
融合边界、tile、循环/数据布局、合法调度
H · 硬件配置
计算资源、片上存储、NoC、DRAM；遵守资源预算
先找“能解释机制的代表场景”，再研究“如何高效找到好配置”。
研究表述：A / I / H 为本报告的解释性记号；后续方案尚待实验验证。
02 / 24
Notes: 固定算法语义 A，搜索实现映射 I 和硬件 H。难点是组合多且评估慢。

## Slide 3
01 · LUMINA
Lumina：把模拟器知识变成下一次搜索的依据
先建立架构启发式知识 AHK，再用瓶颈反馈选择候选并修正认识。
知识构建
QualE
读取源码 → 参数与指标的影响关系
QuanE
局部微扰 → 方向与影响强度
关系与权重组成可更新的 AHK，而非已证明的因果模型
SE · 制定策略
瓶颈 + 资源权衡
EE · 执行评估
配置序列化 + 模拟
Simulator
PPA + 关键路径反馈
TM · 记忆轨迹
结果 + 失败 + 修正
每次评估都改变下一轮的选择依据
来源：LUMINA §3，arXiv:2603.05904。
03 / 24
Notes: Lumina 用 QualE、QuanE、SE、EE、TM 把模拟反馈变成搜索依据。

## Slide 4
LUMINA · QUALITATIVE ENGINE
QualE：先追踪“谁影响谁”，再选择要探索的参数
LLM 阅读模拟器代码，提取架构资源与 PPA 指标之间的结构关系。
输入：代码与定义
参数在哪里被读取？
计算吞吐与资源公式
功耗 / 面积计算路径
访存与互连模型
Influence Map
概念示意，非原文数值表
Core 数 → 计算资源 / 面积
存储通道 → 带宽 / 功耗
互连资源 → 传输与拥塞
输出：搜索依据
先看与瓶颈相关的参数
同时列出资源代价
形成可被实验推翻的假设
代码关系 ≠ 性能因果证明
迁移方向：编译参数 → MLIR / TOG 的变化 → 模拟器中的资源与延迟变化。
来源：LUMINA §3.2.1；底部为本研究的迁移建议。
04 / 24
Notes: QualE 从模拟器代码提取影响关系，迁移后要继续追踪 MLIR、TOG 和指标。

## Slide 5
LUMINA · QUANTITATIVE ENGINE
QuanE：用小幅微扰，为影响关系赋予局部权重
一次只调整少量资源，观察指标如何变化；为后续资源权衡提供先验。
1 在基准点附近采样
x₀ − Δ x₀ x₀ + Δ
例：Core Count ±1
只采用满足硬件合法性约束的微扰
2 估计方向与资源代价
局部响应 ≈ 指标变化 / 参数变化
例如：缓解瓶颈需要多少面积 / 功耗代价？
这是一种启发式先验，不保证跨配置保持同一斜率
成本控制：
性能模型昂贵时，QuanE 可以先只估计较便宜的功耗与面积。
来源：LUMINA §3.2.2；公式为解释性表达，非实测结果。
05 / 24
Notes: QuanE 用小幅微扰估计局部方向和资源代价。局部斜率不能外推整个空间。

## Slide 6
LUMINA · STRATEGY / EXPLORATION / MEMORY
SE–EE–TM：根据反馈调整候选，也调整搜索知识
搜索策略负责资源权衡，执行引擎负责调用，轨迹记忆支持后续修正。
SE
定位主导瓶颈，制定有约束的调整策略
结合关键路径与 AHK，选择改哪些资源、改多少，以及从哪里让出预算。
EE
把策略写成配置，运行模拟器并返回结构化结果
保留设计点、PPA 和关键路径反馈，保证决策与评估结果能够一一对应。
TM
记住成功和失败，反思并更新影响权重
资源增加却没有改善时，重新检查瓶颈判断，避免反复走同一条失败路径。
迁移时还需补上：编译变换是否合法、TOG 是否改变、功能结果是否正确。
来源：LUMINA §3.3–3.4；EE = Exploration Engine；底部为迁移建议。
06 / 24
Notes: SE 定位瓶颈，EE 执行模拟，TM 记录轨迹。迁移后还要检查合法性和正确性。

## Slide 7
LUMINA · 研究价值与适用边界
Lumina 的价值在搜索效率，不能只按可调维度多少排序
设计空间的范围、评估成本与候选选择效率，是不同的研究维度。
需要修正的认识
外层搜索硬件，不代表底层映射完全固定。
Lumina 选择 H
LLMCompass mapper
反馈性能与 PPA
在资源约束内提出新配置
可随硬件搜索映射 / 调度
供下一轮瓶颈分析使用
我们的增量：把编译映射决策及其依赖，显式纳入候选生成与证据反馈。
需要证明在相同评估预算下更有效，并与硬件 DSE + 内部 mapper 的基线比较。
来源：LUMINA §5；LLMCompass（ISCA 2024）的映射器设计。研究增量为本报告建议。
07 / 24
Notes: Lumina 外层重点搜索硬件，但 mapper 也可能随硬件调整映射。我们的增量是显式暴露 I。

## Slide 8
02 · A3C3 案例概览
四种案例展示不同切入点，HIDA 帮助我们理解实现层
A3C3 是协同设计思想；这些工作采用的优化对象与求解方法并不相同。
工作
具体做法
对我们的启发 / 边界
SkyNet
硬件友好的 Bundle 构成网络；PSO 搜索通道等结构参数
用准确率与硬件延迟反馈筛选，再细化部署实现
先用结构先验缩小空间
但会改变网络结构
EDD
将架构与实现选择连续松弛，联合优化准确率和性能
以可微性能 / 资源模型连接精度、并行度与实现代价
联合建模代价与约束
需可用的可微代理模型
Medusa
增加多 token 预测头，用 tree attention 并行验证候选
Medusa-1 冻结主干训练头；Medusa-2 联合微调
改变解码执行组织
超出严格固定拓扑范围
SnapKV
由观察窗口的注意力分数选位置，保留重要 KV 与近端 KV
池化分数后选择聚集位置，减少长上下文缓存开销
直接控制数据搬运规模
属于近似压缩，需验质量
接下来重点：HIDA 在固定网络输入下，怎样自动组织数据流与硬件实现？
来源：A3C3 §3–7，arXiv:2606.20869；HIDA 为背景相关工作，非四个主体案例之一。
08 / 24
Notes: SkyNet、EDD、Medusa、SnapKV 分别代表结构搜索、连续松弛、解码组织和 KV 压缩。HIDA 最贴近固定算法的实现问题。

## Slide 9
HIDA 1 / 6 · 编译流程
HIDA 把固定算法逐步变成可综合的数据流硬件
核心是 HIDA-IR 分层表示 + HIDA-OPT 分层优化；最终通过 HLS 工具生成 RTL。
PyTorch → Torch-MLIR
或 C++ → Polygeist
MLIR 计算 / 循环表示
复用 linalg、affine 等 dialect
Functional dataflow
① 构建 dispatch / task 层级
② 按模式融合，并平衡任务工作量
决定哪些计算放在一起、保留哪些并发机会
Structural dataflow
③ 显式化 node、buffer、读写关系
④ 消除多生产者冲突，平衡不同数据路径
⑤ 分配并行度，协调循环展开与共享存储布局
指令 / 接口优化
→
HLS C++
→
Vitis HLS
→
RTL / FPGA
每一层先固定一部分决策，再把约束传给下一层；仍可能得到局部最优。
来源：HIDA §4–6、Fig.3，arXiv:2311.03379 / ASPLOS 2024。
09 / 24
Notes: HIDA 从 PyTorch 或 C++ 进入 MLIR，依次处理 Functional、Structural dataflow，最后生成 HLS C++ 和 RTL。

## Slide 10
HIDA 2 / 6 · HIDA-IR
同一个程序，用两层抽象分别处理“算法组织”和“微架构细节”
Functional 保持任务层透明；Structural 隔离上下文，显式记录存储与接口。
Functional dataflow
dispatch {
task load → task compute
task store
全局 tensor 可被嵌套任务透明访问
适合任务划分、融合、层级并发
Structural dataflow
schedule { node → buffer → stream }
buffer：shape / partition / layout / placement
node：读写 effect 与显式参数
适合调度、缓冲、循环展开与接口
关键：表示层级让“先做算法组织，再做硬件细化”成为可扩展的编译过程。
来源：HIDA §5、Fig.4–6；代码：ScaleHLS-HIDA/include/scalehls。
10 / 24
Notes: Functional 层表示任务层级，Structural 层表示存储、接口和调度细节。lowering 把上层选择变成约束。

## Slide 11
HIDA 3 / 6 · FUNCTIONAL OPT
任务融合的目标是减少通信，同时避免产生新的关键任务
HIDA 先用预定义模式递归融合，再检查临界任务是否因融合而变长。
初始 tasks
A
B
C
相邻、可匹配模式
模式驱动融合
elementwise epilogue
递归 worklist，直到无模式可匹配
再平衡
比较关键任务
过长则停止
论文算法 2：反复找最不关键的相邻任务合并，直到融合使关键任务重新变差。
对 PyTorchSim 的类比：fusion knob 不能只看算子数量，还要看 TOG 中的 load/store 与同步代价。
来源：HIDA §6.2、Algorithm 2；类比部分为本研究建议。
11 / 24
Notes: HIDA 按模式融合任务并检查关键路径。PyTorchSim 还要检查 TOG 的搬运和同步。

## Slide 12
HIDA 4 / 6 · STRUCTURAL OPT
显式 buffer 语义，让并发合法性和路径平衡可以被优化
结构层处理多生产者、多消费者、共享数据和不同长度的数据路径。
多生产者合法化
内部 buffer：复制并插入 copy
让每个 producer 拥有正确版本
外部 buffer：合并 node，串行化写入
避免外部副作用导致数据竞争
优先保证合法性，再追求并发
不平衡路径的两种处理
片上：复制短路径 buffer，插入 copy node
片外：soft FIFO + 地址轮换
用 token flow 保持执行顺序，不必固定 FSM
结果：生产者和消费者可弹性流水
PyTorchSim 对应检查：fusion / tile 改变后，TOG 的 buffer 生命周期、MOVIN/MOVOUT 和 barrier 是否仍正确？
来源：HIDA §6.3–6.4、Algorithm 3、Fig.7–8；对应检查为本研究建议。
12 / 24
Notes: HIDA 先保证多生产者等并发合法，再平衡路径。buffer 复制、soft FIFO 和 token flow 支持弹性流水。

## Slide 13
HIDA 5 / 6 · INTENSITY + CONNECTION AWARE
并行度不是每个节点都拉满：先看工作量，再服从共享布局
IA 关注计算强度，CA 记录节点连接的 permutation / scaling map，并把它们变成 DSE 约束。
① 分析
统计 op intensity
记录 shared-buffer
连接、置换、步长
强度不是完整性能模型
② 排序
连接数降序
强度作为 tie-breaker
先处理会影响更多
节点的决策
③ 生成
总并行预算
按强度分配 factor
满足资源限制
④ 局部 DSE
传递已定节点 factor
约束可整除与不冲突
QoR 估计器评估
论文例：Node2 intensity=4096，Node0=512，Node1=256；max factor=32
IA+CA 的目标是较少 bank、较少资源浪费；该例说明方法，非 PyTorchSim 实测。
来源：HIDA §6.5、Algorithm 4、Table 5–6；数字为论文 Listing 1 示例。
13 / 24
Notes: IA 看计算强度，CA 看共享 buffer 连接和布局。并行因子受总预算与整除约束。

## Slide 14
HIDA 6 / 6 · 从算法读到实现
HIDA 的可迁移部分，是表示、约束与分层求解的组合
先沿主 pipeline 读 pass，再看分析与变换；论文伪代码和公开实现需分别理解。
论文 Algorithm 4
提出一组 loop unroll factors
检查连接约束、并行度预算
合法点交给 QoR estimator
更新 DSE，收敛 / 早停后应用
候选先过约束，再花成本估计质量
局部最优仍受之前的划分决策影响
公开仓库：ScaleHLS-HIDA
lib/Transforms/Passes.cpp
hida-pytorch-pipeline 串起各优化阶段
LowerDataflow → EliminateMultiProducer
ScheduleDataflowNode → BalanceDataflowNode
ParallelizeDataflowNode → ArrayPartition
并行化 pass：复杂度预算 + 连接因子的置换 / 缩放
公开 pass 含直接因子分配，不能等同于完整 DSE 伪代码
迁移时保留“机制”，用 PyTorchSim 的执行模型重新定义代价与合法性。
来源：HIDA §6.5；UIUC-ChenLab/ScaleHLS-HIDA，Passes.cpp / ParallelizeDataflowNode.cpp。
14 / 24
Notes: 论文 Algorithm 4 是局部 DSE 描述，公开仓库用多个 MLIR pass 实现 pipeline。二者不能逐行等同。

## Slide 15
03 · PYTORCHSIM 1 / 7 · 整体架构
PyTorchSim 由编译器生成 tile 程序，再模拟系统级执行
Gem5 提供计算延迟样本，Spike 执行功能路径，TOGSim 处理 tile 调度与存储系统时序。
PyTorch 模型
Inductor + MLIR
TOG（ONNX）
TOGSim
torch.compile / npu
融合、模板、映射、代码生成
tile / 循环 / 依赖 / 地址
Core · DMA · NoC · DRAM
采样二进制 → Gem5 → cycle_list
计算延迟写入 TOG，非整模型逐指令时序仿真
功能二进制 → Spike → 输出值
functional_mode 控制；功能正确性与时序结果分别检查
延迟 / 利用率 / 流量
代码：torch_openreg/__init__.py；extension_codecache.py；AsmParser/；Simulator/；TOGSim/。
15 / 24
Notes: PyTorchSim 主链是 PyTorch、MLIR、TOG 和 TOGSim。Gem5、Spike、TOGSim 分工不同。

## Slide 16
PYTORCHSIM 2 / 7 · FRONTEND
前端把普通 PyTorch 接入 NPU backend，再交给 MLIR lowering
用户入口仍是 torch.compile；设备注册和 TorchInductor backend 把控制权交给 PyTorchSim。
PyTorch
model / tensor
torch.compile
用户无需改写
torch_openreg
privateuse1 → npu
register backend
MLIRScheduling
ExtensionWrapperCodegen
MLIR lowering
mm / bmm / addmm
conv / reduction
模板 + tile mapping
Wrapper / TOG
SRAM 生命周期
属性与地址
交给后端模拟
可搜索入口：mapping strategy、fusion 选项、tile 形状、vector lane 和 scratchpad 预算。
代码：PyTorchSimDevice/torch_openreg/__init__.py；PyTorchSimFrontend/mlir/。
16 / 24
Notes: torch_openreg 注册 npu 并接入 TorchInductor。fusion、tile、vector lane 和 scratchpad 是关键入口。

## Slide 17
PYTORCHSIM 3 / 7 · CODE CACHE
MLIRCodeCache 同时生成验证二进制、延迟样本和 TOG
缓存和文件锁避免重复编译；时序模式打开后才继续 cycle 与 TOG 生成。
1 输入 MLIR
写入 code cache
读取 YAML knobs
mapping / tile / vlen
检查 SRAM 使用量
2 编译验证
mlir-opt
translate → llc
functional_mode
输出可执行 kernel
3 计算延迟
Gem5 sample
cycle simulator
cycle_list
写回 tile metadata
4 生成 / 运行 TOG
raw TOG → ONNX TOG
写 kernel attributes
Standalone / launch
返回 timing result
搜索代价分层：编译 / Gem5 / Spike / TOGSim 各有不同成本，不能只统计最后一个数字。
代码：PyTorchSimFrontend/extension_codecache.py；AsmParser/tog_generator.py。
17 / 24
Notes: MLIRCodeCache 生成验证二进制、周期样本和 TOG，缓存避免重复编译。

## Slide 18
PYTORCHSIM 4 / 7 · TOG
TOG 不是抽象模型图，而是可展开的 tile 程序
ONNX 只是容器；节点属性携带循环、地址、tile size、计算类型与 cycle。
MOVIN
外存 → SRAM
地址 / stride / tile
COMP
向量 / systolic
torchsim_cycle
MOVOUT
SRAM → 外存
写回 tile 地址
BAR / loop
等待依赖、展开循环
inner / outer / accumulation
TOGSim 解析后：loop expansion → Tile → Instruction → 地址请求 / pipeline
这正是 I 的落点：tile、循环顺序、融合结果会改变系统可见的执行图。
代码：AsmParser/onnx_utility.py；TOGSim/src/TileGraphParser.cc；docs/togsim-code-reading-spec.md。
18 / 24
Notes: TOG 节点表达 MOVIN、COMP、MOVOUT 和 BAR，并携带循环、地址和 cycle 属性。

## Slide 19
PYTORCHSIM 5 / 7 · TOGSIM RUNTIME
TOGSim 每个周期同时推进计算、DMA、互连和 DRAM
瓶颈来自系统交互：一个 tile 的计算等待，可能是 Core、DMA、NoC 或内存服务造成的。
Scheduler
peek / issue tile
按 core 与 slot
finish / 依赖
Core
vector / systolic
pipeline / bubble
COMP 完成时间
DMA + NoC
tile → requests
注入端口 / 延迟
MOVIN / MOVOUT
DRAM / Cache
SimpleDRAM 或 Ramulator2
通道、频率、请求大小
完成请求 → Core / Scheduler
Simulator::cycle() → core_cycle → icnt_cycle → dram_cycle；最终输出 cycles、利用率、流量、stall。
代码：TOGSim/src/Simulator.cc、Core.cc、DMA.cc、Scheduler.cc、Dram.cc、Interconnect.cc。
19 / 24
Notes: TOGSim 每周期推进 Scheduler、Core、DMA、NoC 和 DRAM，输出 cycles、利用率、流量和 stall。

## Slide 20
PYTORCHSIM 6 / 7 · CONFIGURATION
同一个 YAML 配置，可能同时改变编译器与模拟器行为
做 DSE 前必须给每个 knob 标注消费者、是否需要重编译、如何验证。
编译端 knobs
vpu_num_lanes / vector_length
mapping_strategy
tile / fusion / optimization
影响 MLIR、二进制、TOG
通常需要重新编译
系统端 knobs
num_cores / systolic array
scratchpad / cache
NoC / DRAM channels / freq
影响 Core、DMA、NoC、DRAM
需重新运行 TOGSim
记录与验证
配置哈希 + compiler hash
TOG / attribute / result
功能正确性 / timing 指标
避免结果无法复现
定义失败原因分类
代码入口：extension_config.py 从 TOGSIM_CONFIG 读取两边共用的字段。
代码：PyTorchSimFrontend/extension_config.py；configs/*.yml；研究建议为本报告设计。
20 / 24
Notes: YAML 字段分别影响编译和系统模拟。每个候选都要保存配置、TOG、属性和结果。

## Slide 21
PYTORCHSIM 7 / 7 · 搜索成本
先把 workload 变成有信息量的片段，再把结论放回整图验证
短路径用于排序和灵敏度，完整图用于确认跨 kernel 的共享资源与调度影响。
代表片段：便宜、可解释
GEMM：tile / vector / systolic
attention：KV 搬运 / cache
conv：fusion / 多 tile
用于 QualE、QuanE、候选预筛
片段排名可能改变整图瓶颈
完整验证：贵但必要
多 kernel 共享 DRAM / NoC
跨 kernel 的 launch / barrier
融合改变 buffer 生命周期
验证候选是否迁移到整体目标
不能把 microbenchmark 当最终答案
建议成本层级：代码分析 → 编译 / TOG → 短片段 timing → 完整 workload → 功能回归。
依据：PyTorchSim code cache 与本研究的 workload 设计原则；无新增实测耗时。
21 / 24
Notes: 短片段适合预筛，完整 workload 才能确认跨 kernel 影响。microbenchmark 不能直接当最终答案。

## Slide 22
04 · 迁移关系
三种思想各解决一段问题，组合后才形成可执行的研究闭环
HIDA 组织实现空间，Lumina 组织评估顺序，PyTorchSim 提供真实可追踪的执行反馈。
HIDA 借鉴
层级表示
模式融合
连接 / 强度约束
迁移成 I 的合法性与候选生成器
Lumina 借鉴
QualE：代码影响图
QuanE：局部 sensitivity
SE / TM：证据驱动搜索
迁移成 I×H 的实验调度器
PyTorchSim 提供
编译后 MLIR / TOG
Core / DMA / NoC / DRAM
功能与时序双重验证
迁移成可复现的评估证据
分工原则：先保证候选能编译、能运行、语义正确，再比较性能。
本页为研究整合框架；各项目来源见 sources/references.md。
22 / 24
Notes: HIDA 提供表示和约束，Lumina 提供搜索顺序，PyTorchSim 提供执行证据。

## Slide 23
05 · 拟议研究闭环
固定 A 之后，先生成合法的 I，再让 H 与 I 一起接受证据检验
这是一条可证伪的实现路线：任何候选都必须能编译、功能正确，并在完整 workload 上得到反馈。
固定 A
网络与任务语义
① HIDA 先验
层级 / 融合 / 连接约束
② 生成 I
tile / layout / schedule
③ 枚举 H × I
资源约束 + Lumina 优先级
④ PyTorchSim
功能 / timing / stall 反馈
⑤ 更新先验
记录失败与迁移性
首个验证问题：同一固定算法下，加入 I 后，单位仿真预算能否找到更好的 H×I？
本页为拟议方法，不是已完成实验。
23 / 24
Notes: 拟议闭环先固定 A，生成合法 I，再搜索 H 加 I。首个问题是相同预算下是否更有效。

## Slide 24
06 · NEXT DESIGN
下一步：先完成一个小而可证伪的 I × H 实验
目标不是一次覆盖所有组合，而是证明映射信息确实改变了搜索效率和解释能力。
1 先定代表 workload
GEMM / attention / conv 各一
覆盖 compute、带宽、融合差异
记录完整图与 microbenchmark
2 暴露 I 的最小 knobs
fusion、tile、layout、schedule
先保证合法性与可复现
每项标注编译 / 运行消费者
3 做预算内对照
H-only vs I+H
相同 compile / sim budget
看最佳值、样本效率、解释性
交付顺序：
追踪 knob → 生成 TOG → 缓存成本 → 功能回归 → timing 对照 → 更新搜索器
验收标准：任何“更好配置”都能回答，是改变了什么映射、缓解了哪个瓶颈、付出了什么代价。
本页为下一阶段实验计划；参数范围与预算将在实现后冻结。
24 / 24
Notes: 第一阶段选 GEMM、attention、conv，暴露最小映射旋钮。随后比较 H-only 与 I 加 H，并解释每个结果。