## Slide 1
从 fusion POSITIVE
到 QualE Double Negative
PyTorchSim 上的 HW/SW Co-design 证据
Lumina QualE 复现失败模式分析
HW/SW Co-design
LLM × Simulator
Spec Coding
dyf
2026-07-04 周组会汇报
01 / 18
Notes: 大家好，本次组会我汇报最近两条研究主线的进展。第一条是 PyTorchSim 上的硬件软件协同设计实验，我们拿到了第一份 measured POSITIVE 证据。第二条是 Lumina 论文 QualE 模块的最小复现，我们得到了两个方向相反的 NEGATIVE，同时也理清了论文原意与我们实现之间的四大错位。今天大约十五分钟。

## Slide 2
汇报大纲
Outline · 4 Parts
Part A
背景介绍
PyTorchSim / Lumina 架构 · 从 GPU 到 NPU 的迁移动机与新问题 · 4 页
Part B
PyTorchSim 上的 HW/SW Co-design
从 v1 NEGATIVE 到 fusion × HW POSITIVE 的完整 evidence chain · 6 页
Part C
Lumina QualE 复现
v1 假阳性 · v2 假阴性 · 4 大 Gap Analysis · v3 方向 · 4 页
Part D
方法论总结与下一步
共同贡献 · 两条主线下一步 · 2 页
2026-07-04 周组会 · dyf
02 / 18
Notes: 汇报分四个部分。首先花四页介绍 PyTorchSim 与 Lumina 各自的架构、以及为什么从 GPU 迁移到 NPU 这条研究路径和迁移中需要关注的新问题。然后用六页展开 PyTorchSim 主线的完整证据链，从 v1 NEGATIVE 到 fusion 与硬件配置形成 measured 交互作用的 POSITIVE。接着用四页讲 Lumina QualE 复现的两次失败模式和背后的 Gap Analysis。最后两页做方法论总结和下一步。

## Slide 3
Part A
PyTorchSim：面向 NPU 的快速、周期精确模拟框架
POSTECH PSAL Lab · 2026 · github.com/PSAL-POSTECH/PyTorchSim
编译 & 模拟流水线
PyTorch
Model
ResNet / BERT / GPT-2
PyTorch2
Compiler
生成 NPU code + TOG
TOG
Tile-Operation
Graph
仿真核心
TOGSim
Tile-Level Simulation (TLS)：利用 tile 计算延迟确定性
集成 BookSim (NoC) + Ramulator2 (DRAM)
高速 × 周期精确共享资源建模
Cycle-accurate output
cycles / IPC / DRAM_bw / stall
核心特点
NPU 架构基于 RISC-V 向量扩展
核心创新：Tile-Level Simulation
支持 DNN 推理 + 训练、数据相关 timing
Model Zoo：ResNet / MobileNet / BERT
GPT-2 / ViT / Llama 2-3 / DeepSeek-V3
效果 KPI (原论文)
11.5%
相对 TPUv3
runtime MAE
Mean Absolute Error of runtime
要点 · PyTorchSim 提供 可无源码切换的 compiler / mapping / L2 cache 配置面 — 是我们后续 co-design 实验的基础设施
Part A · 背景介绍
03 / 18
Notes: 我们先建立共同语境。PyTorchSim 是 POSTECH 提出的一个 NPU 模拟框架，它把 PyTorch 模型经过 PyTorch2 编译器生成 NPU 机器码和 Tile-Operation Graph，然后 TOGSim 执行这个 TOG 做高速仿真，同时集成 BookSim 建 NoC、Ramulator2 建 DRAM，保证共享资源是周期精确的。核心创新叫 Tile-Level Simulation，本质是利用 tile 计算延迟的确定性。原论文相对 TPUv3 的 runtime 平均绝对误差是百分之十一点五。对我们的工作来说重要的是，它给出了一个可以无源码切换编译器优化、mapping、以及 L2 cache 的实验平台，这是后面所有协同设计实验的基础设施。

## Slide 4
Part A
Lumina：LLM 辅助 GPU 架构探索框架
arXiv 2603.05904 · 2026 · 使用 LLMCompass 作为 simulator
四大模块 & 迭代闭环
QualE
Qualitative
QuanE
Quantitative
AHK
Heuristic KB
SE
Strategy Engine · 选 knob
EE
Exploration · 闭环
Perf Metrics
+ Critical Path
Pareto Set (Exploration Result)
模块职责
QualE
从 simulator 源码提取 arch → PPA
定性因果图 (Influence Map)
QuanE
跑 micro-benchmark，填 QualE 边的
定量 sensitivity 系数
AHK
QualE + QuanE 合成的 Architectural
Heuristic Knowledge base
SE + EE
从 critical path 挑 bottleneck → 选
knob → 迭代逼近 Pareto 前沿
Simulator 是 LLMCompass — 不是 gpgpu-sim / Accel-Sim
要点 · Lumina 效果 = 迭代式知识积累 → 产出 Pareto set；QualE 是最前端一步，本次只复现它
Part A · 背景介绍
04 / 18
Notes: Lumina 是 2026 年 arXiv 的一篇 LLM 辅助 GPU 架构探索的论文，它使用的仿真器是 LLMCompass，不是通用的 gpgpu-sim 或 Accel-Sim。这一点后面会成为核心 gap，请大家先记住。它的框架有四个模块：QualE 从仿真器源码提取架构参数到 PPA 指标的定性因果图，QuanE 跑 micro-benchmark 把定性边填上定量灵敏度系数，SE 从 critical path 挑选瓶颈选择改哪些 knob，EE 做闭环探索并返回一个 Pareto set。整个框架靠迭代式知识积累。QualE 是四个模块里最前端的一步，我们本次只复现它。

## Slide 5
Part A
从 GPU 到 NPU：研究客体的迁移
为什么这条科研路径要换客体 · 两大动机
GPU 时代 · 传统客体
Simulator 客体
gpgpu-sim · Accel-Sim
主要工作类型
GPU DSE (design space exploration)
对本次汇报的关联
Lumina QualE 复现 就在 GPU 客体上
(Part C 后面会展开)
遇到的天花板
主流微架构定型 · 边际收益低
两大迁移动机
1
GPU 架构研究趋于饱和
主流 GPU 微架构成熟
DSE / 编译器方向
边际收益递减
2
Co-design 在 NPU 上更可行
编译器栈自研可控
RISC-V 向量 ISA 可扩展
硬件参数暴露成 YAML
→ 真正的架构选择自由度
NPU 时代 · 新客体
Simulator 客体
PyTorchSim (POSTECH)
主要工作类型
HW/SW Co-design (evidence-driven)
对本次汇报的关联
Fusion POSITIVE 就是新客体产出
(Part B 后面会展开)
新客体的优势
编译器 + ISA + 硬件参数 三面可控
要点 · 迁移的核心逻辑是 "从被锁死的架构 → 到可控的架构"
Lumina 复现留在 GPU 是延续性工作；Co-design 落到 NPU 才有新架构空间
Part A · 背景介绍
05 / 18
Notes: 看完两个 framework，我先交代一下为什么这条研究路径要从 GPU 换到 NPU。我们过去在 GPU 客体上做过 DSE 类工作，包括 gpgpu-sim 和 Accel-Sim。今天要复现的 Lumina QualE 客体依然是 GPU 仿真器，所以 GPU 这条线不是完全放下、而是延续。但主线换到了 NPU，具体有两个动机。第一，GPU 架构研究趋于饱和，主流微架构基本定型，DSE 和编译器方向的边际收益递减。第二，硬件软件协同设计在 NPU 上才真正可行，因为 NPU 的编译器栈是自研可控的、ISA 可以扩展、硬件参数是通过 YAML 暴露给我们的，所以我们能真正做架构选择、而不是在既定的 CUDA 与已固化的 GPU 微架构上小修小补。总结一句：迁移的核心逻辑是从被锁死的架构走到可控的架构。

## Slide 6
Part A
NPU 上的新问题：TOG 抽象层次不同
Tile-Operation Graph 带来一整套新的思考维度
GPU 侧抽象
Kernel
CTA / Block
Warp
SIMT lane / SM
Profiling 单位：warp/SM utilization、divergence、L1/L2 hit rate
数十年积累的 tooling：nsys / nsight / SASS / CUPTI，成熟
NPU 侧抽象 · PyTorchSim
PyTorch Model
MLIR / TOG op
Tile
RV vector op
Profiling 单位：tile 级 cycle、TOG 节点执行 dependency
tooling 新：TOG 依赖图、tile-level latency 表，还在演进
核心差异 · GPU 抽象是 动态 SIMT 调度；NPU 抽象是 编译期静态 tile 图 + 确定性 latency
这带来的新问题 (本次汇报只解决了一部分)
Critical path 定义变
GPU：warp scheduling + memory stall
NPU：TOG 依赖图 + tile latency 累加
P09 里 GPT-2 fusion 不在 critical path
就是这类问题的直接体现
编译器暴露面有限
很多 axis 在源码里是 hardcode
dataflow / SPAD / DMA schedule
P07 会展开这个 discovery
当前只有 fusion 可无源码切换
Measured 方法论要重立
GPU 时代 baseline / verdict 方法
不能直接搬到 tile-level 语境
Part B 的 gate2b_ratio + scope limit
就是我们在 NPU 上重新定义的判据
承上启下 · 三个新问题正好对应 Part B (co-design axis 搜索) 和 Part C (validator 方法论迁移)
Part A · 背景介绍
06 / 18
Notes: 迁到 NPU 之后，第一件需要重新思考的事情是抽象层次。GPU 侧我们习惯的抽象是 kernel、CTA、warp、SIMT lane，profiling 单位是 warp 利用率、divergence、L1/L2 hit rate，nsys 和 nsight 这一套工具积累了几十年。NPU 侧 PyTorchSim 的抽象是模型经过编译器生成 MLIR 或 TOG op，然后展开成 tile，最底层落到 RISC-V 向量指令。profiling 单位变成 tile 级 cycle 和 TOG 节点间的执行依赖，工具链还在演进中。核心差异是 GPU 是动态 SIMT 调度，NPU 是编译期静态 tile 图加确定性 latency。由此带来三个新问题：第一，critical path 定义变了，我们后面 P11 会看到 GPT-2 里 fusion 不在 critical path 就是这类问题的直接体现；第二，编译器暴露面有限，很多 axis 在源码里是 hardcode，这是 P09 会展开的 discovery；第三，measured 方法论要重新建立，GPU 时代的 baseline 和 verdict 判据不能直接搬到 tile-level 语境。这三个新问题正好对应 Part B 的 co-design axis 搜索和 Part C 的 validator 方法论迁移。

## Slide 7
Part B
研究问题：PyTorchSim 上是否存在 measured POSITIVE？
HW/SW Co-design 的存在性判定 · 学术诚实优先
Route 4 目标
扩展到贴近编译器控制面的
修改维度
核心问题
给定 workload 和 HW 配置空间，co-design 是否
显著优于 fixed HW × workload-tuned 组合？
判据
measured 数据 · gate2b_ratio ≥ 0.15 (相对 range 超过 15% 视为 significant interaction)
合格证据来源：脚本可复现 · 有 seed · per-cell 多次重复
不接受的证据类型
placeholder — 占位行
modeled — 模型推导，非 measured
pending_measurement
null telemetry — 未采集完成
路线判断
v1 tiling-only 已经 NEGATIVE → 换 axis
Route 4 探索四个编译器修改维度：fusion / dataflow / SPAD / DMA
Part B · PyTorchSim Co-design
07 / 18
Notes: Part B 主线的核心问题是：在 PyTorchSim 上，给定 workload 和硬件配置空间，硬件软件协同设计是否显著优于在固定硬件上单独调 workload 或者反过来的组合。判据是 measured 数据，Gate 2b 相对 range 超过 15 个百分点才算 significant interaction。我们明确不接受占位、模型推导、待测量、或者空 telemetry 这四种数据来源。上一版 v1 已经在 tiling-only 空间给出 NEGATIVE，所以 Route 4 的目标是扩展到贴近真实编译器控制面的修改维度。

## Slide 8
Part B
v1 Baseline：GPT-2 tiling-only 空间上 NEGATIVE
Evidence chain 的起点
NEGATIVE
Verdict
FUSION_TILING_ONLY
_NEGATIVE
Commits
92623de
初次判决
09b9ac3
10% threshold 重算
Gate 1 Threshold
10%
relative range
实测差异 < threshold →
NEGATIVE 保持
v1 实验 setup
Workload
GPT-2 single block prefill · seq=128
Search space
tiling-only · 2×2 SPAD/BW HW corners
HW corners
codesign_v1_2x2
Mode
pytorchsim_functional_mode=0
结论含义 · 为什么 NEGATIVE 不是死路
不是 co-design 不存在 — 是 这个 workload + 这个 axis 下不成立
诚实结论 · 记录 verdict 后 换 workload / 换 axis，不隐藏、不改判据
触发 Route 4 pivot：探索 fusion / dataflow / SPAD / DMA 编译器修改维度
Verdict 名的 TILING_ONLY 明确标注了 axis 局限 — scope-aware 命名
Part B · PyTorchSim Co-design
08 / 18
Notes: 先来看 evidence chain 的起点。v1 的 setup 是 GPT-2 单个 block 的 prefill、序列长度 128、tiling-only 的二乘二 SPAD 与带宽搜索空间。commit 92623de 初次判决 NEGATIVE，commit 09b9ac3 在 10 个百分点的 Gate 1 阈值下重算，NEGATIVE 保持。verdict 名字叫 FUSION_TILING_ONLY_NEGATIVE，注意名字里明确带了 TILING_ONLY 前缀，这是 scope-aware 命名的关键。它告诉我们的下一步不是放弃 co-design，而是换 axis。这就自然导出 Route 4 探索四个编译器修改维度。

## Slide 9
Part B
Route 4 Pivot：四个编译器修改维度全景
只有 fusion 是无源码可切换的 axis · commit 42e57b6 discovery
对比维度
fusion
YAML control
codegen_compiler
_optimization
可选值
none / all / subset
修改成本
0 LOC
无源码修改
是否已实测
YES
Conv sweep 42.7%
dataflow
主路径固定
WS_MESH
weight-stationary
未暴露
OS / IS YAML field
修改成本
HIGH
300-800 LOC
是否已实测
NO
source blocker
SPAD partition
状态
SPAD_PARTITION
_HARDCODED
仅有
vpu_spad_size_kb
修改成本
HIGH
改 tile descriptor
是否已实测
NO
仅 grep discovery
DMA schedule
状态
DMA_SCHEDULE
_HARDCODED
未见字段
prefetch / double_buffer
修改成本
MED-HIGH
改 MLIR DMA emission
是否已实测
NO
下一步扩展方向
要点 · fusion 是 4 个维度中 唯一可无源码切换 的 → Route 4 主线聚焦 fusion
Part B · PyTorchSim Co-design
09 / 18
Notes: Route 4 的 discovery 阶段全面盘点了四个候选轴。fusion 有 YAML 字段 codegen_compiler_optimization，可以设 none、all、或者部分子集，零源码修改，是唯一实测通过的轴。dataflow 主路径是固定的 weight-stationary WS_MESH，没有暴露 output-stationary 或 input-stationary 的 YAML 字段，改起来要动 300 到 800 行源码。SPAD partition 现在只有容量字段没有 partition strategy 字段，模板里 input/weight/output buffer 是硬编码的。DMA schedule 也没有 prefetch 或者 double buffer 字段。所以 Route 4 主线聚焦到 fusion 上。

## Slide 10
Part B
Fusion × HW POSITIVE：Conv 4-HW × 2-fusion sweep
commit 79e6259 · Conv 3×3 [1,64,56,56] · seed=0 · 5 repeats/cell
fusion=none (median cycles)
fusion=all
320k
240k
160k
80k
0
median cycles
189,837
27,533
HW-A
6.90×
240,914
49,877
HW-B
4.83×
163,275
26,074
HW-C
6.26×
294,609
56,080
HW-D
5.25×
Verdict (commit 79e6259)
FUSION_CONV_CODESIGN_POSITIVE
relative_range
42.7%
gate2b_ratio
0.523
Part B · PyTorchSim Co-design
10 / 18
Notes: 这是本次工作最关键的一张证据。commit 79e6259 的 Conv 3x3 4 硬件配置 × 2 fusion 状态的 sweep。workload 是 shape [1, 64, 56, 56] 的 Conv，functional mode 等于零，seed 等于零，每个 cell 跑 5 次取中位数，mapping 是 harness default。四个硬件配置上的 fusion 加速比分别是：HW-A 6.90×，HW-B 4.83×，HW-C 6.26×，HW-D 5.25×。fusion_speedup_range 的相对 range 是 42.7 个百分点，远超 15 个百分点阈值。gate2b_ratio_fusion 等于 0.523，Gate 2b pass。verdict 名叫 FUSION_CONV_CODESIGN_POSITIVE，这是本项目第一份 measured 协同设计 POSITIVE 证据。

## Slide 11
Part B
同一个 fusion axis，跨 workload 差异悬殊
从 kernel 到 block · workload 决定了 fusion 是否落到 critical path
7×
5×
3×
1×
baseline 1×
0×
fusion speedup
2.0×
addmm+relu 128
2183 → 1118 cycles
1.02×
GPT-2 block seq=128
430,717 → 422,711
NOT_GENERALIZABLE
6.84×
Conv 3×3 probe
189,987 → 27,769
STRONG SIGNAL
根因 (commit ce5f0e3)
GPT-2 无效
Fusion 结构上生效：
MLIR op count 减 7.8%
但不在 critical path
→ 端到端 timing 无差异
Conv 3×3 强敏感
Compute-bound + 短序列
fusion 直接影响
critical path
→ 端到端 timing 6.84×
要点 · Co-design 价值 = workload-dependent × axis-dependent，不是 universal property
Part B · PyTorchSim Co-design
11 / 18
Notes: 同一个 fusion 轴在不同 workload 上差异非常大。addmm+relu 128 大概是 2 倍的弱信号。GPT-2 block 序列长度 128 只有 1.02 倍，也就是 1.9 个百分点，被判定为 NOT_GENERALIZABLE_ON_GPT2。Conv 3x3 probe 是 6.84 倍的强信号。commit ce5f0e3 的根因调查发现，GPT-2 里 fusion 结构上生效，MLIR op count 减少了 7.8 个百分点，说明 fusion 不是 no-op，但是它变化的部分不在 critical path 上，所以端到端 timing 不变。Conv 3x3 是 compute-bound、序列短，fusion 直接落在 critical path 上，所以效果强。这个对比是本次工作最重要的一个 methodological 结论：协同设计的价值是 workload-dependent 加 axis-dependent，不是普适性质。

## Slide 12
Part B
Scope Limitations · POSITIVE 声明必与 5 条 limit 同引用
学术诚实优先 · 越界引用 = 论文 reject risk
1
Single workload
仅 Conv 3×3 kernel-level
不代表完整 ResNet / MobileNet /
GPT-2 等端到端模型
[1, 64, 56, 56] → [1, 64, 56, 56]
2
Single mapping
harness default mapping
无 multi-mapping ranking
不能声称正式 Gate-3
ranking interaction
3
Mode=0 timing
仅 timing evidence
mode=1 correctness deferred
因 Spike --varch source blocker
functional_mode=0 only
4
Four HW configs only
仅 codesign_v1_2x2 的 HW-A / B / C / D 四个 corner
未覆盖 SPAD × BW 连续空间 · 未来需要更密的采样点
才能声称 continuous interaction
HW-A / HW-B / HW-C / HW-D (2x2 discrete)
5
Fusion axis only
仅 fusion 轴 POSITIVE
未 demonstrated 的轴：
dataflow · SPAD partition · DMA schedule
这些是 Route 4 下一步的扩展目标
引用政策 · POSITIVE 声明外部引用时，五条 limit 必须同时出现 — 强制在方法学 section 记录
Part B · PyTorchSim Co-design
12 / 18
Notes: 按学术诚实原则，POSITIVE 声明必须与五条 scope limit 一同引用，未来任何论文或外部引用都要带上。第一，只在 Conv 3x3 kernel-level 上成立，不代表端到端 ResNet 或 MobileNet。第二，只用了 harness 默认 mapping，没有做 multi-mapping ranking，所以不能声称正式的 Gate 3 ranking interaction。第三，只有 mode 等于零的 timing 证据，mode 等于一的 correctness 因为 Spike 的 --varch source blocker 仍然 deferred。第四，只覆盖了 codesign_v1_2x2 的 A、B、C、D 四个 corner，没有覆盖连续空间。第五，只有 fusion 轴 POSITIVE，dataflow、SPAD partition、DMA schedule 都还没 demonstrated。

## Slide 13
Part C
严格 Spec Coding 下复现 Lumina QualE 原版 3 规则 validator
从前一版 22 份 spec / 5600 行代码的过度工程失败中吸取教训
核心问题
R1/R2/R3 是否足以从 GPU simulator 源码
提取真实可用的 arch → PPA 因果图？
判据 (spec §3 Go 阈值)
≥ 60%
edge 通过
人工语义抽检
No-Go 阈值 < 30% → NEGATIVE
Spec Coding 强制约束
671
总代码行
(上限 1000)
6 个核心模块
3 个 CLI script
禁止引入
provider registry
cache manifest
retry ledger
candidate-loop 自证式 bookkeeping
采用
Milestone Gates (不用 task list)
measured-data requirement 硬性 AC
6 个 packet：cache / scheduler / DRAM / warp
四 Gate 独立 pass 判据
四 Milestone Gate 架构
A
Control
gold-standard packet
B
Real LLM
6 packet 上跑
C
Validator
R1/R2/R3 三条规则
D
Verdict
人工语义抽检 + Go/No-Go
Part C · Lumina QualE 复现
13 / 18
Notes: 进入 Part C。QualE 复现的核心问题是：在严格 Spec Coding 约束下，原论文的 R1、R2、R3 三条机器验证规则是否足以从 GPU 仿真器源码提取真实可用的架构到 PPA 因果图。判据是至少 60 个百分点的 edge 通过人工语义抽检，低于 30 个百分点直接 NEGATIVE。工程约束我们卡得很死，前一版复现是 22 份 spec、5600 行代码的过度工程，这次总代码 671 行、6 个核心模块、3 个 CLI 脚本，明确禁止 provider registry、cache manifest、retry ledger 这些自证式 bookkeeping。整个流程组织成四个 Milestone Gate：A 是 control 用 gold-standard packet，B 是 real LLM 在 6 个 packet 上跑，C 是 validator 三条规则判定，D 是 verdict 加人工语义抽检。

## Slide 14
Part C
v1 结果：R1/R2/R3 太松 → 假阳性
机器验证 100%，人工语义 20% · 硬触发 No-Go 阈值
v1 NO_GO
机器验证 pass
100%
86/86 syntactic edges
人工语义抽检 pass_ratio
0.20
硬触发阈值 < 0.30
失败模式
假阳性 (false positive)
失败根因 · 三条规则各自的问题
R1
symbol match
symbol 匹配太松
DDR 时序常量 (tRAS, tRCD) 被误判为 arch knob
gpgpu-sim 老代码：DRAM 常量与现代 m_* 命名共存
→ symbol 集合污染，把非 knob 也放进 source_node_id
R2
PPA whitelist
PPA 白名单过宽
IPC / cycles / DRAM_read_bw 全部允许作为 target
但 gpgpu-sim 里许多 counter 只是内部统计
→ LLM 可以给任何 knob → 任何 counter 编造 “因果”
R3
substring
substring 无法区分 “提及” 与 “因果”
evidence_text 只要出现 knob 名 = pass，不看语义
注释、debug print、无关分支里都能匹配
→ 表面 100% pass，实际大部分不是因果关系
失败模式一 · 规则太松 → 机器 pass 全绿但语义不成立 — 需要收紧
Part C · Lumina QualE 复现
14 / 18
Notes: v1 的结果是失败模式一：机器验证 86 分之 86，也就是百分之百通过，看起来非常漂亮，但人工语义抽检 pass_ratio 只有 0.20，硬触发 No-Go 阈值。判决是 NO_GO_NEGATIVE，属于假阳性。根因是三条规则各自太松。R1 的 symbol 匹配把 DDR 时序常量 tRAS、tRCD 这些误判成 arch knob，因为 gpgpu-sim 是老代码库，DRAM 常量和现代 m_ 前缀命名混在一起。R2 的 PPA 白名单太宽，几乎所有内部 counter 都能作为 target，让 LLM 可以给任何 knob 到任何 counter 编造一个 fake 因果。R3 只做 substring 匹配，只要 evidence_text 里出现 knob 名就 pass，注释、debug print、无关分支都能匹配。表面 pass，实际很多不是因果。

## Slide 15
Part C
v2 结果：R4 命名 pattern 太紧 → 假阴性
语义 100% 全部 plausible，但覆盖率崩到 1/6 packet · 与 v1 相反
v2 NO_GO
人工语义抽检
1.00
11 条 edge 全部 plausible
Packet 覆盖率
1 / 6
硬 Go 条件 ≥ 3 packet 失败
失败模式
假阴性 (false negative)
v1 → v2 的一步动作 & 新问题
R4
naming pattern
新增命名 pattern knob classifier
只把符合 m_config_<name> / CONFIG_* 等 pattern 的 symbol 判为 knob
动机：把 v1 里被误判的 DDR 时序常量、临时变量、debug 变量剔除
结果：11 条 edge 语义全通过 — 但只剩 1 个 packet
副作用：pattern 只匹配现代命名，误伤大量真 knob
gpgpu-sim 里许多真 knob 用老命名 (例如 n_sets, n_ways, line_size)
R4 全部剔除 → validator 认为它们不是 knob → 相关 edge 被拒
v1 vs v2 对照
维度
v1 (太松)
v2 (太紧)
机器 pass
100% (86/86)
100% (11/11)
语义 pass_ratio
0.20
1.00
Packet 覆盖
6 / 6
1 / 6
Double negative 核心结论 · 任何单一规则式 validator 都无法通吃 — 需要放弃规则，转 AST / 两步 LLM prompt
Part C · Lumina QualE 复现
15 / 18
Notes: v2 我们做了一步补救：加了 R4 命名 pattern 分类器，只把符合 m_config_ 或 CONFIG_ 这类现代命名 pattern 的 symbol 判为 knob。结果 11 条 edge 语义抽检百分百通过，但覆盖率从 6 分之 6 崩到 6 分之 1，AC-C3 硬 Go 条件失败，判决还是 NO_GO_NEGATIVE，这次属于假阴性，方向和 v1 正好相反。副作用是 pattern 只匹配现代命名，gpgpu-sim 里许多真 knob 用的是老命名比如 n_sets、n_ways、line_size，R4 全部误伤剔除掉了。合起来的结论是：任何单一规则式 validator 都无法通吃异质命名规范的老代码库。我们必须放弃规则式，转向 AST 分析或者 LLM 两步 prompt。

## Slide 16
Part C
Gap Analysis：v1/v2 NEGATIVE 不能否定 Lumina — 4 大深度错位
v3 方案：切换到 LLMCompass 直接闭合 Gap 1 / 2 / 3
对照维度
我们的 v1/v2 实现
Lumina 论文原意
1
Simulator
gpgpu-sim / Accel-Sim (通用 GPU simulator)
LLMCompass
(LLM inference-oriented simulator)
v3 可闭合
2
Knob 定义
C++ m_* 成员变量 (源码级)
LLMCompass 定义的 架构参数 (语义级)
v3 可闭合
3
PPA metric
simulator 内部 counter (cycles / IPC / bw)
LLMCompass 输出指标 + critical path
v3 可闭合
4
Scope
仅 QualE 单独实验 (无下游用户)
QualE + QuanE + SE + EE 闭环
分阶段扩展
v3 方向 (spec-first 保留)
切换 LLMCompass → 直接闭合 Gap 1/2/3 · Gap 4 分阶段接 QuanE / SE / EE
v1/v2 工程流程 carry over
spec-first · gate · measured artifact · TDD
Part C · Lumina QualE 复现
16 / 18
Notes: 但是 v1 和 v2 的 NEGATIVE 不能作为对 Lumina QualE 方法论本身的否定，因为我们的实现与论文原意有四大深度错位。第一，仿真器不同：我们用 gpgpu-sim 或 Accel-Sim，论文用 LLMCompass。第二，knob 定义不同：我们抓 C++ 里 m_ 前缀成员变量，论文抓 LLMCompass 定义的架构参数。第三，PPA 指标不同：我们看仿真器内部 counter，论文看 LLMCompass 的输出指标加 critical path。第四，scope 不同：我们只做 QualE 单独实验没有下游，论文有 QualE 加 QuanE 加 SE 加 EE 的闭环。v3 方案是切换到 LLMCompass，直接闭合 Gap 1、2、3；Gap 4 是有意识的分阶段。v1、v2 的工程流程包括 spec-first、gate、measured artifact、TDD 全部 carry over。

## Slide 17
Part D
共同方法论 & 下一步工作
两条主线的共通经验 · 后续可行动的具体项
共同方法论贡献
Spec Coding
以 measured 数据 为唯一 claim-bearing 源
modeled / placeholder / pending 不接受，明确 data_label
Gate-based verdict
四种诚实终态：POSITIVE / NEGATIVE / PARTIAL / BLOCKED
Milestone gates 有硬 AC，不写笼统 task list
Scope limit 强制引用
POSITIVE 声明必与 4-5 条 limit 同时引用
v1 NEGATIVE 也保留 — 它们不冲突，共同 delineate 有效范围
下一步工作
PyTorchSim Co-design 主线
扩展 dataflow (300-800 LOC) / SPAD partition / DMA schedule
扩大 workload：ResNet / MobileNet Conv workload sweep
Multi-mapping ranking 做正式 Gate-3 interaction
解锁 mode=1 correctness · 处理 Spike --varch blocker
Lumina QualE 复现主线
切换 LLMCompass 作 v3 基础 → 闭合 Gap 1/2/3
放弃规则式 validator → 转 AST 分析 或 LLM 两步 prompt
分阶段扩展 QuanE → SE / EE 闭环 (Gap 4)
Carry-over v1/v2 工程流程：spec-first + gate + measured + TDD
总结 · POSITIVE / NEGATIVE 都是诚实的科研结论 — 都保留、都引用 scope、都指导下一步
Part D · 总结
17 / 18
Notes: 最后总结。两条主线的共同方法论贡献有三点：一是 Spec Coding，以 measured 数据为唯一 claim-bearing 源，不接受 modeled、placeholder、pending 冒充；二是 Gate-based verdict，四种诚实终态 POSITIVE、NEGATIVE、PARTIAL、BLOCKED；三是 scope limit 强制引用。PyTorchSim 主线的下一步是扩展 dataflow、SPAD partition、DMA schedule 三个尚未 demonstrated 的轴，同时扩大 workload 覆盖到 ResNet 和 MobileNet，然后做 multi-mapping ranking 来跑正式的 Gate 3。Lumina 主线下一步是切换到 LLMCompass 做 v3，放弃规则式 validator，分阶段接入 QuanE、SE、EE。总的一句话是：POSITIVE 和 NEGATIVE 都是诚实的科研结论，都要保留、都要引用 scope、都要指导下一步。

## Slide 18
Q & A
感谢聆听 · 欢迎讨论
欢迎讨论方向
任一 gate 判决细节：evidence chain 中的具体 verdict 与 rationale
如何在 dataflow / SPAD / DMA 轴上跑通 POSITIVE
LLMCompass v3 setup 的关键 pitfalls
方法论迁移到其它 simulator 上的可行性
dyf
2026-07-04 周组会汇报
18 / 18
Notes: 汇报到这里，欢迎讨论。我特别想听大家对以下几个方向的意见：任一 gate 判决细节的合理性，如何在 dataflow、SPAD、DMA 三个 axis 上跑通 POSITIVE，LLMCompass v3 setup 可能的 pitfalls，以及方法论迁移到其它仿真器上的可行性。谢谢。